|  | Automação de Processos Industriais Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Computador Área Científica de Sistema de Decisão e Controlo 1º Semestre 2010/2011 |
| --- | --- |

2º Trabalho de Laboratório

Sistema de Detecção e Alarme de Intrusão

Ao longo deste segundo trabalho pretende-se levar a cabo o estudo de sistemas de eventos discretos (SEDs), nas suas diversas componentes. Assim, pretende-se que seja efectuada a modelação de um SED e a análise das propriedades do mesmo. Pretendem também ilustrar a aplicação de uma metodologia recente de síntese de SEDs, no âmbito do controlo supervisionado, bem como a implementação da mesma na continuação do trabalho de laboratório já efectuado.

As ferramentas a utilizar neste trabalho serão o MATLAB e um editor de Redes de Petri. Na última parte do trabalho recorrer-se-á à utilização dos PLCs da Schneider no laboratório, para validar as metodologias propostas.

Parte A

Modelação de SEDs

Tendo como base a parte B do 1º trabalho desenvolvido na cadeira de Automação de Processos Industriais, implementado em GRAFCET, pretende-se agora levar a cabo a modelização da tarefa de leitura periódica de uma tecla. Para isso deverá ser desenvolvida uma Rede de Petri que descreva os eventos utilizados bem como a evolução do estado do sistema em causa. Deverá ainda ser obtida a matriz de incidência da Rede de Petri proposta.

- Escreva a lista dos eventos associados ao SED em causa

| Evento | Identificador | Descrição |
| --- | --- | --- |

- Descreva a lista de condições

| Condição | Identificador | Descrição |
| --- | --- | --- |

- Escreva a tabela de Pré e pós-condições para cada evento

| Evento | Pré-condições | Pós-condições |
| --- | --- | --- |

- Desenhe a rede de Petri correspondente

- Obtenha a matriz de incidência para a rede de Petri proposta

- Comente acerca das temporizações presentes no problema original, não incluídas no modelo proposto do Sistema de Eventos Discretos

Paulo Oliveira

IST, 13 de Novembro de 2010